景宁县  渤海镇

山洪灾害防御预案

渤海镇人民政府

渤海镇防汛防台抗旱指挥部办公室

二〇二二年三月

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 编制原则	1

1.4 适用范围	2

1.5 预案执行与修订	2

2 基本情况	3

2.1 基本镇情	3

2.2 气象	3

2.3 山洪灾害原因分析	6

3 风险识别	7

3.1 防御重点村落名录	7

3.2 风险隐患识别	7

3.3 危险区划定	8

3.4 防御对象清单填报	9

3.5 人员转移安全码	9

4 组织机构体系	11

4.1 指挥部组成	11

4.2 工作职责	12

5 监测与预警	14

5.1 监测	14

5.2 预警	14

5.3 预警等级划分原则	16

5.4 预警响应	16

6 转移安置	19

6.1 转移安置原则	19

6.2 转移安置路线	19

6.3 转移安置方式	19

6.4 安全码应用	19

6.5 特殊情况应急措施	20

7 抢险救灾	21

7.1 抢险救灾准备	21

7.2 抢险救灾	21

8 保障措施	23

8.1 汛前检查	23

8.2 宣传	23

8.3 培训	23

8.4 纪律	24

## 1 总则

### 1.1 编制目的

为规范景宁县渤海镇山洪灾害防御工作，保障小流域山洪灾害防洪避险工作高效有序进行，保障人民群众生命财产安全，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件的发生，特制定本预案。

### 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国水法》（2002年10月）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（1998年1月）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（1998年1月）；

（4）《山洪灾害防御预案编制导则》（SL666-2014）；

（5）《浙江省小流域防洪避洪规划报告（试行）》（2005年7月）；

（6）有关规程、规范和技术标准。

### 1.3 编制原则

（1）坚持科学发展观，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标，遵循团结协作和局部利益服从全局利益，确保损失最小的原则。

（2）贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、避、抢、救相结合，坚持突出重点，兼顾一般和全民动员的原则。

（3）坚持预防为主，防抢结合，全面部署，保证重点，坚持统一认识，统一指挥，统一调度，服从大局，团结抗灾的原则。

（4）结合渤海镇境内山区小流域地势陡峻、村落分散、沿溪而居、面广量大等特点和现状，山洪灾害防御采用村自为战、人自为战、户自为战的防御原则。

（5）落实行政首长负责制，实行属地管理，公众参与，坚持实事求是，力求实用和可操作性原则。

### 1.4 适用范围

本预案适用于渤海镇行政区域范围内山洪灾害的预防和应急处置。

### 1.5 预案执行与修订

本预案自批准之日起执行，本预案每隔3～5年修订一次。

在执行过程中发生小流域山洪灾害或小流域防御工程发生较大变化时或预警指标、防汛组织机构人员、预警条件及方式改变或其它影响到本预案执行情况发生时，本预案应结合山洪灾害防御实际情况及时调整、修订。

## 2 基本情况

### 2.1 基本镇情

景宁县境内溪流均属山溪性河流，源短流急，河流切割严重，主要是瓯江水系和飞云江水系：瓯江支流小溪发源于庆元县大毛峰山麓，由西向东北贯穿景宁全县。瓯江流域在境内流长124.6km，流域集雨面积1725.56km2，占全县总面积的88.5%，支流主要有毛垟港、渤海港、西一村、鹤溪等10余条；飞云江流经景宁县东坑、景南等南部镇镇入泰顺，大白坑为飞云江源头之支流，县内流长21.9km，流域面积224.42km2。

### 2.2 气象

景宁县属亚热带季风区，光照较丰，热量适中；雨量充沛，空气湿润；雨热同季，四季分明。冬季，多晴朗寒冷天气，雨量较少。春季，南北气流交替加剧，低气压及锋面活动频繁，天气阴晴不定，常有沥涟春雨。因地形复杂，海拔高度悬殊，气候存在着垂直地带。据县气象部门测计，县城年平均气温17.5℃。其内海拔每升高100m，年平均气温约降低0.59℃。100m以下的河谷地区，年平均气温18℃左右；200-300m的丘陵地区，年平均气温17℃左右，400-600m的丘陵低山区年平均气温15 -16℃左右，800-1000m以上的地区年平均气温 14-12℃左右。一月份为全年最冷月，月平均气温6.6℃ ；七月份为全年最热月，月平均气温为27.7℃，县域极端最低气温-8.3℃，一般年份极端最低气温为–3-4℃，极端最高气温为40.5℃，一般年份为38℃左右。年平均无霜期为241天，最长259天，最短230天，平均初霜期为11月中下旬，终霜期为3月份的上旬。年平均降水量为1542.7mm，年日照时数1774.4小时，年太阳辐射量102.2Kcal/cm2。年平均日照百分率仅为 40%，为全省日照时数最少的县之一。

景宁县气象站位于县城渤海镇金仙寺社区茶山，站址海拔高200m，该站设立于十九世纪70年代，据其观测资料统计分析，年平均气温14℃，极端最高气温36.1℃(出现在7月)，极端最低气温-15℃(出现在12月)。县城景宁气象站统计资料表明历年月最大风速17m/s，出现在4月份，相应风向WNW。

景宁站气象特性见表1-1。景宁气象站风速观测资料统计见表1-2。

表1-1  景宁站气象特征表

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年极值或平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各月降水量（mm） | 66.3 | 73.6 | 144.0 | 162.3 | 190.9 | 302.7 | 175.8 | 190.9 | 120.4 | 66.9 | 62.6 | 42.1 | 1623.8 |
| 月平均气温（℃） | 7.2 | 8.3 | 12.5 | 17.6 | 21.9 | 24.8 | 27.3 | 27.3 | 24.0 | 19.7 | 14.0 | 8.7 | 17.8 |
| 月极端最低气温（℃） | -5.9 | -5.6 | -2.9 | 2.3 | 9.9 | 13.8 | 19.7 | 19 | 12.8 | 5.8 | -3.4 | -7.6 | -7.6 |
| 月极端最高气温（℃） | 29.5 | 29.9 | 35.7 | 35.1 | 38.5 | 38.3 | 41.6 | 40.6 | 42.1 | 35.2 | 33.2 | 26.6 | 42.1 |
| 月日照时数（小时） | 86.8 | 86.9 | 97.7 | 114.0 | 137.9 | 119.6 | 197.5 | 174.1 | 139.8 | 139.1 | 104.6 | 113.6 | 1486.9 |
| 各月蒸发量(mm) | 44.9 | 58.5 | 76.0 | 112.3 | 139.8 | 130.9 | 193.4 | 170.0 | 127.3 | 105.9 | 66.0 | 53.2 | 1252.7 |

表1-2  景宁县气象站风速统计表

| 月份 多年平均值 要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 最大风速(m/s) | 9.0 | 12.7 | 12.0 | 17.0 | 16.3 | 1.0 | 16.0 | 12.7 | 11.0 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | 17.0 |
| 相应风向 | N | NN | NN | WN | NN | E | NE | NNW | WW | N | NE | NN | W |

### 2.3 山洪灾害原因分析

据调查渤海镇安亭、旦水等行政村历年发生的山洪灾害统计如下：

安亭自然村2009 年山体出现塌方未造成人员伤亡；黄坑下自然村2007年山体出现裂缝；上寮自然村2010年山体发生塌方未造成人员伤亡；旦水自然村2008年山体出现4~5cm裂缝；外塆村自然村2001年山体出现长一公里，宽1m的裂缝；山茶塆自然村1980年与2005年山体相继出现裂缝;沈坑自然村位于渤海西北2.2公里，山体出现裂缝；张坑自然村2006年与2007年间相继出现长100米，240米，150米裂缝；石步山自然村小溪附近曾发生塌方；陈岙自然村2008年山体出现长14米，宽7cm的裂缝；岭后自然村90年山体出现长58米的裂缝；庵降自然村其中一栋房子在解放初期曾塌方，现有一栋房子有沉降。东畔自然村2006年山体出现裂缝。叶处自然村2003年与2006年有滚石滚落，未造成人员伤亡。

## 3 风险识别

### 3.1 防御重点村落名录

按照“全面覆盖、不留死角”的原则，将渤海镇所有村纳入山洪灾害防御范围。根据《浙江省山洪灾害调查工作指南》要求，以自然村为单元，确定山洪灾害防御重要村落名录。

### 3.2 风险隐患识别

重要村落山洪灾害风险类型主要包括“临河隐患”、“阻水隐患”、“工程隐患”、“地灾隐患”、“冲沟隐患”、“历史山洪”等类型，识别原则如下：

（1）临河隐患。离河道水域50m范围以内分布有房屋（有人居住）的，且最低宅基高程与河道岸坡顶部的高差在2m以下的村落，致灾因子主要为溪河洪水。

（2）阻水隐患。房屋基础占用河道水域或位于盖板涵式溪沟两侧的村落，致灾因子主要为溪河洪水。

（3）工程隐患。上游存在病险屋顶山塘、病险水库等水利工程的村落，致灾因子主要为溃坝洪水。

（4）地灾隐患。上游及下游一定范围内存在滑坡体、高边坡等地质灾害隐患的村落，致灾因子主要为山体滑坡、崩塌、泥石流等。

（5）冲沟隐患。可能受山体冲沟降雨汇流冲击影响的村落，致灾因子主要为冲沟（坡面流）汇水。

（6）历史山洪。历史上发生过山洪灾害的村落，致灾因子可能包括以上所有类型。

渤海镇山洪灾害防御重要村落名录及风险类型见表3-1。

表3-1 渤海镇山洪灾害防御重要村落名录及风险类型

| 行政村 | 自然村 | 已有或新增的重要村落 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渤海村 | 梅坑 | 已有 | 临河隐患 |
| 渤海村 | 石步山 | 已有 | 临河隐患 |
| 东湖村 | 湖坑 | 已有 | 临河隐患 |
| 旦水村 | 张坑 | 已有 | 临河隐患 |
| 旦水村 | 沈坑 | 已有 | 临河隐患 |

### 3.3 危险区划定

配合上级有关部门开展山洪灾害防御重要村落山洪灾害危险区划分工作。根据不同隐患类型和致灾因子，分别按照以下方法及原则开展危险区划分。

（1）对于受溪河洪水威胁的村落，山洪灾害危险区分为极高危险区（小于5年一遇）、高危险区（大于等于5年一遇，小于20年一遇）和超标准洪水影响区（大于等于20年一遇至100年一遇水位与历史最高洪水位中的较大值）。

（2）对于受上游山塘水库溃坝洪水威胁的村落，按照大坝类型，选择相应的溃坝模式，利用水文学、水动力学方法建立溃坝洪水演进模型，分析计算下游影响村落洪水淹没范围。对于小型及以下水库、山塘也可采用溃坝洪水经验公式进行简要分析。

（3）对于受山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害威胁的村落，由县级自然资源部门牵头组织镇村开展危险区域划定，并将相关成果提交至县级水利部门。

（4）对于受冲沟坡面汇流洪水威胁的村落，按照遭遇100年一遇暴雨计算上游集雨区洪量，利用Arcgis软件分析村落地形高程数据，根据蓄水容积——高程曲线，初步计算可能淹没范围，并通过现场复核进行最终范围确定，该范围作为山洪灾害危险区。

（5）对于历史上发生过山洪灾害的村落，按照致灾因子的不同，按照以上方法进行分析计算，并结合现场洪痕调查确定危险区范围。

### 3.4 防御对象清单填报

山洪灾害防御对象清单包括居民户、学校、工矿企业、旅游景点（农家乐）等类型。填报内容包括防御对象所在行政区（精确到自然村）、防御对象联系人及联系方式、防御对象类型、涉及人口数量、转移负责人及联系方式、隐患类型、危险区等级等信息。

（1）针对受溪河洪水影响的村落，填报范围包括极高危险区、高危险区和超标准洪水影响区。

（2）针对受山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害威胁的村落，需县级自然资源部门提供防御对象信息。

（3）其他类型危险区，按照划定的危险区范围进行填报。

### 3.5 人员转移安全码

配合上级有关部门开展山洪灾害人员转移“浙江安全码”录入工作。安全码录入对象包括：受溪河洪水影响的极高危险区、高危险区人员；受地质灾害威胁的人员；受冲沟汇流影响的人员。

## 4 组织机构体系

### 4.1 指挥部组成

渤海镇山洪灾害防御领导机构沿用镇防汛防台抗旱指挥部（简称镇防指），由镇防汛防台抗旱指挥部领导和组织山洪灾害防御工作，设指挥、副指挥。

镇防指下设监测预警组、人员转移组、抢险救援组3个工作小组。具体人员名单、联系电话参见表4-1。

表4-1 渤海镇防汛防台抗旱指挥部组成名单

| 组别 | 岗位 | 姓名 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥领导 小组 | 指挥 | 梅杰 | 13587187598（663598） |
|  | 副指挥 | 陈瑶良 | 13967050265（667265） |
|  | 成员 | 何盛洪 | 13587185345（665345） |
|  | 成员 | 沈玉宝 | 13666573827（653827） |
| 监测预警组 | 组长 | 陈瑶良 | 13967050265（667265） |
|  | 成员 | 陈高仁 | 13967052973（652973） |
|  | 成员 | 金家毅 | 18268944733（537733） |
| 人员转移组 | 组长 | 沈玉宝 | 13666573827（653827） |
|  | 成员 | 雷海燕 | 15057890598（630598） |
|  | 成员 | 毛连勋 | 13867089392（689392） |
|  | 成员 | 鲍卫军 | 13857061227（671227） |
|  | 成员 | 陈贤锋 | 13957041913（664913） |
|  | 成员 | 厉德昭 | 15988071862（671862） |
|  | 成员 | 张青云 | 15268789375（689375） |
|  | 成员 | 张一斌 | 13967050212（667212） |
|  | 成员 | 刘伟东 | 13506509250（659250） |
| 抢险救援组 | 组长 | 何盛洪 | 13587185345（665345） |
|  | 成员 | 金家毅 | 13772050787（529923） |
|  | 成员 | 毛连勋 | 18867837003（557003） |
|  | 成员 | 潘章锋 | 13957050109（660109） |
| 镇级水利员 | / | 金家毅 | 18268944733（537733） |
| 气象协理员 | / | 雷海燕 | 13772050787（529924） |

### 4.2 工作职责

渤海镇防汛防台抗旱指挥部在景宁县防汛防台抗旱指挥部的统一领导下开展山洪灾害防御工作，发现异常情况及时向有关部门汇报，并采取相应的应急处理措施。

（1）镇指挥部主要职责

①完善并落实本镇山洪灾害防御预案，负责山洪灾害防御避灾躲灾有关的责任落实、队伍组建、预案培训演练、物资准备等各项工作。

②掌握本镇山洪险情动态，收集各地雨情、水情、灾情等资料，及时上报发布预警信息，并督促各村定期进行水库、山塘、堤防等险工险段的监测巡查。

③指挥调度、发布命令、签发调集抢险物资器材，并组织上报本镇山洪灾害相关信息。

④指挥并组织协调各村进行群众安全转移，落实安置灾民及做好恢复生产工作。

⑤安排日常的山洪灾害防御宣传、演练工作。

（2）指挥部各工作组主要职责

①指挥：负责本镇山洪灾害防御工作的统筹调度与协调，检查督促山洪灾害防御预案及各项职责的落实。根据山洪预警的需要，发布预警通知和命令，调集抢险物资器材，必要时请示县指挥部调用抢险队伍和物资支援。

②副指挥：协助指挥各项工作部署。负责监督山洪灾害各危险区、警戒区的监测工作，及时掌握水雨情、灾情、险情动态，落实防御抢险命令，指挥并监督各工作组各项具体工作，并负责指导灾后各种抢险、工程设施修复等工作。

③监测预警组：负责本镇区域内及镇域周边区域的水雨情监测工作及水库、山塘、堤防等险工险段的监测巡查，及时提供有关信息和按规定及时发布预警信息，如遇紧急情况可直接报告县防汛防台抗旱指挥部；负责对县水利、气象、自然资源等部门汛前各种信息的收集与整理，掌握水雨情和水库山塘溃坝、决堤等信息，以及本镇各村、组监测预警员反馈的灾害迹象，及时为指挥决策提供依据。

④人员转移组：按照县、镇防指的命令及沿河村落预警指标，组织群众按预定的安全转移路线，一个不漏地动员到户到人，必要时可强制其转移，同时确保转移途中和安置后的人员安全，并负责转移后群众、财产的清点和保护。

⑤抢险救援组：负责抢险队伍、物资的调配，根据山洪灾害的险情、灾情，组织抢险救援，负责善后补偿与处理等。

## 5 监测与预警

### 5.1 监测

山洪灾害监测主要采取“自动监测+人工监测”方式进行。其中自动监测主要依靠水文遥测站点获取水雨情数据，人工监测主要是依靠人工观测简易雨量筒、简易水位尺，来获取水雨情数据。目前在辖区范围及附近设有梅坑和坦岱2座雨量站，可做为山洪灾害预警关联监测站。在山洪灾害重要沿河村落均设置了简易水位尺（或雨量筒）等简易观测设施。

### 5.2 预警

#### 5.2.1 预警信息类型

渤海镇接收到的山洪灾害预警信息类型主要包括：短临预警、监测预警和人工预警。

（1）短临预警。县水利局通过钱塘江防洪减灾数字化平台发布的未来3小时及未来6小时山洪灾害短临预报预警（分“准备转移”和“立即转移”两个级别）。

（2）监测预警。县水利局通过县级山洪灾害监测预警平台发布的实时雨量监测预警，分“准备转移”和“立即转移”两个预警等级。

（3）人工预警。依据简易水位（雨量）站人工观测信息以及巡查中发现的风险信息，通过人工方式向危险区人员到户到人预警。

#### 5.2.2 预警指标

以山洪灾害防御重要村落为单位，通过山洪灾害调查评价工作，分析确定村落短临预报预警指标和监测预警指标，渤海镇山洪灾害防御重要村落预警指标值见表。

表5.2-1 渤海镇山洪灾害防御重要村落雨量预警指标表

| 行政村名 称 | 自然村名 称 | 土壤前期含水量 | 时段（h） | 预警指标（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 准备转移 | 立即转移 |
| 渤海村 | 梅坑 | 0.75Wm | 1 | 78 | 92 |
|  |  |  | 3 | 111 | 131 |
|  |  |  | 6 | 150 | 179 |
|  |  | 0.9Wm | 1 | 64 | 76 |
|  |  |  | 3 | 91 | 107 |
|  |  |  | 6 | 124 | 146 |
| 渤海村 | 石步山 | 0.75Wm | 1 | 51 | 60 |
|  |  |  | 3 | 71 | 83 |
|  |  |  | 6 | 95 | 110 |
|  |  | 0.9Wm | 1 | 33 | 39 |
|  |  |  | 3 | 45 | 53 |
|  |  |  | 6 | 85 | 98 |
| 东湖村 | 湖坑 | 0.75Wm | 1 | 50 | 58 |
|  |  |  | 3 | 66 | 79 |
|  |  |  | 6 | 77 | 92 |
|  |  | 0.9Wm | 1 | 38 | 46 |
|  |  |  | 3 | 54 | 67 |
|  |  |  | 6 | 65 | 80 |
| 旦水村 | 张坑、沈坑 | 0.75Wm | 1 | 52 | 57 |
|  |  |  | 3 | 77 | 85 |
|  |  |  | 6 | 96 | 108 |
|  |  | 0.9Wm | 1 | 37 | 42 |
|  |  |  | 3 | 56 | 64 |
|  |  |  | 6 | 68 | 80 |

### 5.3 预警等级划分原则

山洪灾害预警等级分为二级（II、I），按照发生山洪灾害的可能性、严重性和紧急程度，对应颜色依次为黄色、红色，二种颜色预警信号分别准备转移和立即转移。

### 5.4 预警响应

#### 5.4.1 II级（黄色）预警及响应

镇防汛责任人进岗到位；驻村干部驻点指挥；加密巡查河道堤防、水库山塘、地质灾害隐患点，发现险情及时预警、处置，并上报县级防指及行业管理部门；镇组织、督处村（社区）做好危险区群众转移准备；村级防汛责任人及监测预警、人员转移责任人通过广播、铜锣鼓号、手摇警报器、上门通知、电话等方式告知危险区群众做好转移准备；查看转移路线，确保转移路线无漫水、坍塌等情况发生，确保安全；做好安置场所启用准备工作，做好避灾场所清理及物资保障；停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动；停止涉水工程施工作业，撤离施工人员、机械设备。

#### 5.4.2 I级（红色）预警及响应

镇防汛责任人进岗到位；驻村干部驻点指挥；加密巡查河道堤防、水库山塘、地质灾害隐患点，发现险情及时预警、处置，并上报县级防指及行业管理部门；查看转移路线，确保转移路线无漫水、坍塌等情况发生，确保安全；按照预案规定的转移路线及安置点，迅速转移安置危险区人员，对不服从转移命令的人员要采取强制转移措施，确保人员安全；启用避灾场所，保障水、食物等供应，严防转移人员擅自返回；实施山区道路交通管控，严格控制车辆、人员进入危险区域；停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动；停止涉水工程施工作业，撤离施工人员、机械设备；统计上报人员转移情况。

#### 5.4.3预警方式及信号

预警方式：①电话、传真、手机短信预警；

②广播预警；

③口头通知。

警报方式：①无线语音广播报警；

②手摇报警器；

③铜锣报警；

④口头通知。

准备转移警报信号设置为：预警员持续手摇警报器（或敲铜锣）1分钟、停10秒钟、再摇1分钟、……如此间断性警报，表示可能会出现险情，危险区内人员做好转移准备。

立即转移信号设置为：预警员持续不断地手摇警报器（或敲铜锣）超过5分钟，表示危险区很有可能很快出现险情，危险区内人员必须全部立即转移。

## 6 转移安置

### 6.1 转移安置原则

转移遵循先人员后财产、先老弱病残后一般人员、先低洼处后较高处人员的原则，以集体、有组织转移为主。转移负责人有权对部服从转移命令的人员采取强制转移措施。

### 6.2 转移安置路线

转移安置路线的确定遵循就近、安全的原则。事先拟定好转移路线，必须经常检查转移路线是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移路线。转移路线宜避开跨河、跨溪或已滑坡等地带。要将转移路线及时告知村民，包括制作标识牌，标明安全区、危险区、转移路线、安置地点等。

### 6.3 转移安置方式

安置地点一般因地制宜采取就近安置、集中安置和分散安置相结合的原则。安置方式可采取投亲靠友、借住公房、搭建帐篷等。搭蓬地点应选择在安全区内。

### 6.4 安全码应用

根据上级统一部署，按照《关于印发人员转移精准管控基础信息排查及“浙江安全码”应用实施方案》等有关规定，做好转移人员赋码、用码、上报等工作。

### 6.5 特殊情况应急措施

转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时，灾区各村组应各自为战、不等不靠，及时采取防灾避灾措施。由各村山洪灾害指挥部所长带领组员按照村级预案入户通知危险区、警戒区内村民，尤其是夜间可能发生相关灾害时，要保证信息传递的可靠性，做到不漏一户、不漏一人。借助无线广播、铜锣、手摇报警器、哨子等设备引导转移人员至安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下，应选择向溪河沟谷两侧山体或滑动体的两侧方向转移至就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施，并派专人负责，确保无一人掉队。

## 7 抢险救灾

### 7.1 抢险救灾准备

建立抢险救灾工作机制，确定救灾方案，主要包括人员组织、物资调拨、抢险救灾设备及车辆调配和救护等。

抢险救灾准备包括装备准备、资金准备、物资准备等。

装备：由镇防汛防台抗旱指挥部组织准备。

资金：设立山洪抢险救灾专项资金，争取省、市、县财政的支持。

物资：包括抢险物资和救助物资准备。抢险物资主要包括抢修水利、交通、电力、通讯等设施所需的设备和材料，抢救伤员的药品器械及其它紧急抢险所需的物资。救助物资包括食品、饮用水、帐篷、衣被和其它生存性求助所需物资等。抢险救助物资由镇防汛防台抗旱指挥部储备和筹集。

### 7.2 抢险救灾

各级防汛防台抗旱机构应协调工作，形成合力，切实做好山洪灾害抢险救灾工作，避免人员伤亡，最大限度减少灾情损失。

一旦险情发生，及时向上级防汛指挥部报告，同时应急抢险队伍投入抢险救灾，确保灾区人员安全，尽量减少财产损失。在紧急情况下可以强制征用和调配车辆、设备和物资。对可能造成新的危险山体、建筑物等要安排专人监测和防御。

发生灾情时，要首先把被困人员迅速转移至安全区。如有人员伤亡，及时抢救受伤人员，清理掩埋尸体，对紧急转移的人员做好临时安置，发放食品、饮用水、帐篷、衣被和其它生存性求助所需物资，对灾区做好卫生防疫，同时迅速组织力量抢修水、电、路、通讯等设施。

## 8 保障措施

### 8.1 汛前检查

汛前要对渤海镇所辖区域的重要水利工程、河道险工险段、滑坡危险点及时通信、监测、预报预警设施进行全面检查，对危险区、警戒区内常驻人口进行及时更新，发现问题，及时解决，做到有险必查、有险必纠、有险必报。

### 8.2 宣传

为了进一步做好渤海镇山洪灾害防御工作，要进一步加强山洪灾害防御知识的宣传，每年分发山洪灾害防御宣传材料，发放至各村、组、户，以不断提高人们主动防范、依法防灾的自觉性，增强人们的自救意识和自救能力。

组织居民熟悉转移路线及安置方案。

在危险区醒目的地方树立明确的警示牌，标明转移对象、转移路线、安置地点等，做到危险区群众家喻户晓。

### 8.3 培训

镇防汛防台抗旱指挥部组织对村信息员进行信息收集、整理方法，预警信号发布方式方法的培训，保障群测群防工作有序、有效开展。

培训时间安排在非汛期，每年的4月15日前，或10月15日之后。

### 8.4 纪律

（1）各单位、各部门要服从镇防汛防台抗旱指挥部的统一指挥和调度；

（2）渤海镇人民政府是山洪灾害防御的责任主体，镇长（书记）是第一责任人；

（3）各村的监测预警员是山洪灾害防御的直接责任人；

（4）山洪灾害防御实行行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责；

（5）水雨情报告要及时，有险要速报，会商要及时，指挥要果断；

（6）各级指挥机构监测组、信息组实行24小时值班，确保通讯畅通。

# Text boxes

附件7